## Slide 1: Химические волокна и их свойства
Подготовили ученицы 7 «А» класса
Лазарева Ольга и Новикова Дарья
Проверил учитель технологии
Сусло Ольга Владимировна
МБОУ «СОШ № 34» с углубленным изучением отдельных предметов
Город Старый Оскол 2013 год

## Slide 2
Химические волокна Химические волокна - это волокна, созданные искусственным путем с помощью физических и химических процессов.
Искусственные | Синтетические
Вискозное | Капрон
Триацетатное | Нитрон
Ацетатное | Лавсан
 | Хлорин
 | Винол

## Slide 3: Искусственные волокна
Искусственные волокна появились раньше синтетических. Впервые метод производства искусственного волокна был разработан и осуществлен в промышленных условиях французским инженером
Г. Шардоне (1884).
В 1891 году Д. И. Менделеев, впервые поставивший вопрос о необходимости развития производства искусственных волокон в России, писал в одной из статей:
«Пожелаем... чтобы у нас скорее привелось это дело (производство вискозного шелка) и распространилось широко потому, что наша страна изобилует всякими растительными продуктами, не находящими себе применения... Если бы отбросы (получаемые при переработке древесины) превратили бы в изделия из вискозы, особенно волокно, то разбогатели бы побольше, чем от всей нашей торговли».
Однако эти пожелания Менделеева не могли быть реализованы в условиях царской России. И только в 1920 году была введена в эксплуатацию первая фабрика по производству ацетатного шелка.

## Slide 4
Новым этапом в технологии искусственного волокна является начавшееся в 1938-40 гг. промышленное производство синтетического волокна, которое стало возможным в результате большой исследовательской работы, а также широкого развития промышленности.
Метод производства синтетического полиамидного волокна был разработан в период 1936-38 гг. Большие заслуги в разработке новых типов полимеров для производства синтетических волокон принадлежат советским ученым (академик П. П. Шорыгина и другие).
Производство химических волокон оказывает большое влияние на развитие текстильной промышленности - значительно расширяется ассортимент тканей, улучшается их свойства, создаются новые виды тканей за счет смеси различных волокон и так далее. Наблюдается постоянное увеличение производства тканей из химических волокон, так как:
1) многие химические волокна по своим физико-механическим и гигиеническим свойствам не уступают натуральным, а часто и превосходят их;
2) волокна можно получить с заданными свойствами; затраты на производство химических волокон значительно ниже, чем на производство натуральных

## Slide 5: Процесс производства искусственных волокон
Искусственные волокна вырабатывают из древесной, хлопковой целлюлозы. Процесс производства волокон состоит из:
• подготовки целлюлозы (подсушивание, обработка раствором едкого натра, в котором она набухает, одновременно удаляются растворимые примеси);
• получение прядильного раствора (растворение массы в щелочи и получение вязкого раствора);
• формирование волокна.

## Slide 6: Отделка искусственных волокон
Отделка состоит из ряда операций:
• промывка (для удаления серной кислоты);
• беление;
• обработка раствором мыла для придания волокнам мягкости и рассыпчатости и др.

## Slide 7
Вискозное — наиболее распространенное химическое волокно. Исходным сырьем для него служит древесная целлюлоза, получаемая из древесины, ели или сосны. Вискозное волокно прочное, хорошо окрашивается, растворяется в кислотах и щелочах, светостойкое, в воде значительно уменьшается его прочность и длина.

## Slide 8
Ацетатное — сырьем служит хлопковая или древесная целлюлоза. Волокна тонкие, напоминают натуральный шелк, упругие, хорошо ок­рашиваются, обладают повышенными теплоизоляционными свойства­ми, светостойкостью, сильно электризуются.

## Slide 9
Триацетатное - сырьем служит хлопковая и древесная целлюлоза. Волокно обладает жесткостью, упругостью. Изделия из него не требуют глажения, хорошо держат складки, которые сохраняются и после стирки.

## Slide 10: Свойства искусственных волокон
Название | Блеск | Поверхность | Прочность | Смина - емость | Горение
Вискозное | резкий | Гладкая , скользкая | высокая, значительно уменьшается в мокром виде | большая | горит быстро, остается серый пепел
Ацетатное | матовый | Гладкая , скользкая | высокая, в мокром виде незначительно уменьшается | малая | желтое пламя с образованием темного наплыва
Триацетатное | матовый | Гладкая | невысокая , в мокром состоянии не меняется | не мнется | желтое пламя с образованием темного наплыва

## Slide 11: Синтетические волокна
Синтетические волокна получают синтезом каменного угля, нефти, природного газа. Они обладают высокой прочностью, упругостью, ус­тойчивостью к действию влаги. Некоторые волокна (лавсан, нитрон) могут заменить шерсть.
Капрон - боится больших температур, устойчив к действию кислот, очень прочный, сохраняет прочность в мокром состоянии. При горении плавится, а затем загорается голубовато-желтоватым пламенем, за­пах сургуча.
Лавсан — обладает устойчивостью к действию воды, упруг. Складки на изделиях сохраняются после стирки и чистки. По теплопроводимости и несминаемости похож на шерсть. Горит слабовато-желтым цветом с выделением черной копоти.
Нитрон - трудно отличить от шерсти, волокно теплостойко, светостойко, боится действия щелочи, достаточно прочно, упруго. Изделия из нитрона после стирки сохраняют свою форму не теряют утюжки. Горит вспышками, интенсивно, выделяя черную копоть.

## Slide 12
Спасибо за внимание!!!

## Slide 13: Сайты:
http://academy.cross-kpk.ru/bank/6/007/Data/6-23-8-5.htm